Техническое задание на противогаз гражданский ГП -7Б Универсал

ТУ 8027-334-05808014-2009

Назначение: Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП) типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), в том числе аммиака.

Основание для приобретения данной продукции:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Требования к качеству: Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска  2014г.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – 12,5 лет с момента изготовления изделия.

# Технические характеристики:

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности  продукции и услуг (ОКПД): 18.21.30.510.

- Масса рабочей части (лицевая часть + ФПК), не более, кг - 0,875 ± 0,015;

- Габаритные размеры при размещении в сумке, мм - 280х210х100;

-  Сопротивление постоянному потоку воздуха при  объемном расходе 30 дм3/мин., Па (мм.вод.ст.), не более

на входе - 178±7,4 (19)

на выдохе - 127 (13);

-  Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более - 0,0002;

-  Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более- 0,05.

- Коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода -131 и йодистого -131 метила, % - 0,001;

Должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.

Время защитного действия ФПК  по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л, мин., не менее:

- синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л -  20;

- хлорциан при концентрации 5,0  мг/л – 20;

- хлор при концентрации 15,0 мг/л – 20;

- сероводород при концентрации 1,4 мг/л – 40;

- диоксид серы 2,7  мг/л – 20;

- циклогексан 3,5  мг/л – 70;

- аммиак 0,7  мг/л – 50;

- декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3 – 1000.

Требования к маркировке:

На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления, одна цифра - квартал. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки наносится кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.

Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ - 14192

Конструктивные требования:

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец или резиновых шнуров закрепления НПН. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть  надеты  пластмассовые фиксаторы.

ФПК имеет вверху навинтованную горловину, предназначенную для присоединения к узлу клапана вдоха (переходнику) лицевой части.  ФПК выпускается с резьбой горловины и колпачка в соответствии с ГОСТ 8762-75

Комплектность:

-  Коробка  фильтрующе-поглощающая цельнометаллическая в едином исполнении – 1 шт.

- Лицевая часть – 1 шт.

- Незапотевающие пленки в металлической коробке – 1 комплект (по 6 шт.)

- Прижимные шнуры резиновые для незапотевающих пленок – 2 шт.

- Сумка для противогаза – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз. на партию

- Руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик

Упаковка:

Противогазы упаковываются в заводскую упаковку – ящик. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки. (Возможен индивидуальный заказ по определенным ростам по требованию Заказчика, которые прописываются заранее.)

Особые условия:

Противогаз должен пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ 15.309-98 СРППП «Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения» Продукция должна быть серийно выпускаемая с присвоением МВК литеры А.