ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

- Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз личного состава аварийно-спасательных формирований МЧС России и населения, а также промышленного персонала в условиях чрезвычайной ситуации от отравляющих веществ (ОВ), опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивных веществ (РВ), аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и паров ртути.

2. Основные технические характеристики противогаза:

- масса противогаза гражданского фильтрующего ГП-9 без сумки, г -  1000;

- температурный диапазон эксплуатации противогаза фильтрующего гражданского ГП-9 - от минус 40 до плюс 40 0С;

- начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе, Па, при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин -  180;

- коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана - 0,0002%;

- коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть -  0,0001%.

- объёмное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % , не более  1,5

- площадь поля зрения маски -  82%;

- размерный ряд маски , один (универсальный) размер

- гарантийный срок хранения  в заводской упаковке - 13 лет;

- разборчивость речи, % -   98

3. Время защитного действия фильтра комбинированного специального по опасным химическим веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3, мин:

- аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3) - 105 мин;

- сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3) - 84 мин;

- серы диоксид (при концентрации 2,7мг/дм3) - 40 мин

- хлор (при концентрации 3 мг/дм3) - 84 мин;

- цианводород (при концентрации 1,1 мг/дм3) - 50 мин;

- циан хлористый (при концентрации 5,0 мг/дм3) - 20 мин

- циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3) - 75 мин;

- пары ртути (при концентрации 0,013 мг/дм3) - 6000 мин;

- О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат (при концентрации 9·10 -4 мг/дм3) -  360 мин;

- О-изопропилметилфторфосфонат (при концентрации 75·10 -3 мг/дм3) – 360 мин;

- мышьякосодержащие соединения (при концентрации 21 ·10 -3 мг/дм3)  - 360 мин;

4. Комплект поставки:

- Фильтр  в цельнометаллическом корпусе комбинированный специальный марки «А1В1Е1К1HgР3» - 1 шт.;

- Панорамная маска МАГ-3 с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра, с самозатягивающимися пряжками пятиточечного оголовья универсального размера – 1шт.;

- флакон с ПА-смазкой;

- Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

5. Характеристика панорамной маски:

- соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99, категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварий.

6. Особенности конструкции:

Панорамная маска МАГ-3 состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, двух боковых узлов клапанов вдоха с резьбовыми горловинами для правого или левого присоединения фильтра, клапана выдоха, имеющего два лепестка клапана выдоха расположенных последовательно, подмасочника с двумя клапанами вдоха, переговорного устройства и пятиточечного оголовья.

Конструкция панорамной маски  позволяет использовать ее независимо от типоразмера головы, исключив процесс определения антропометрических размеров.

Материал фильтра при механических повреждениях  обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины).

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Дата изготовления – 2014 год.

Маркировка:

Маркировка на фильтр нанесена на клеящуюся этикетку, несущую цветовую маркировку и содержит  следующую информацию:

- марку «А1В1Е1К1HgР3»;

- ГОСТы: ГОСТ 12.4.235, ГОСТ Р 22.9.09 и номер настоящих технических условий на противогаз гражданский фильтрующий ГП-9;

- срок годности (месяц и две последние  цифры года);

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- надпись «см. Указания по эксплуатации» и (или) соответствующая пиктограмма;

- надпись «Максимальное время эксплуатации – 100 ч»;

- номер партии;

- Панорамная маска имеет маркировку на внутренней стороне уплотнителя в лобной области, на внутренней поверхности корпуса подмасочника, на внутренней стороне оголовья. На внутренней поверхности стекла-корпуса панорамной маски в подбородочной области закреплена этикетка, на внешней стороне которой содержится следующая информация: наименование изделия, товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, обозначение стандарта «ГОСТ Р 12.4.189-99 категория 3 (Сl 3)», обозначение стандарта «EN 136:2004», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС  019/2011», единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, знак обращения на рынке продукции, сертифицированной в странах  ЕС, знак соответствия МЧС России, надпись «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75».

7. Особенности упаковки

Упаковка противогазов ГП-9  с фильтрами марки «А1В1Е1К1HgР3» и маской МАГ-3 осуществляется в ящики. В каждом ящике 16 комплектов противогазов гражданских фильтрующих.

8. Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.