ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

- Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий (далее противогаз) предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз личного состава аварийно-спасательных формирований МЧС России и населения, а также промышленного персонала в условиях чрезвычайной ситуации от отравляющих веществ (ОВ), опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивных веществ (РВ), аварийно химически опасных веществ (АХОВ), мышьяковистых соединений и ртути.

2. Основные технические характеристики противогаза:

- масса противогаза в комплекте (без сумки) (грамм), не более – 950;

- температурный диапазон эксплуатации противогаза – от минус 40 0С до плюс 40 0С;

- начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе, при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин (Па), не более – 180;

- коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки (далее ФПК) по аэрозолю стандартного масляного тумана (%), не более – 0,0002;

- коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть (%), не более – 0,0001;

- объёмное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе (%), не более –  1,5;

- площадь поля зрения лицевой части (%), не менее – 70.

Время защитного действия фильтра комбинированного специального по опасным химическим веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3/мин., не менее (минут):

- аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3) – 105;

- сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3) – 84;

- серы диоксид (при концентрации 2,7 мг/дм3) – 40;

- хлор (при концентрации 3 мг/дм3) – 84;

- цианводород (при концентрации 1,1 мг/дм3) – 50;

- циан хлористый (при концентрации 5,0 мг/дм3) – 20;

- циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3) – 75;

- пары ртути (при концентрации 0,013 мг/дм3) – 6000;

- О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат (при концентрации 9·10 -4 мг/дм3) – 360;

- О-изопропилметилфторфосфонат (при концентрации 75·10 -3 мг/дм3) – 360;

- мышьякосодержащие соединения (при концентрации 21 ·10 -3 мг/дм3) – 360.

Лицевые части противогаза гражданского фильтрующего  должны изготовляться трех ростов (1, 2, 3). Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных шнуров для закрепления не запотевающих пленок.

Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть  надеты  пластмассовые фиксаторы.

3. Состав комплекта:

- лицевая часть – 1 шт.;

- фильтр, в цельнометаллическом корпусе, комбинированный специальный марки «А1В1Е1К1HgР3» – 1 шт.;

- пленка незапотевающая  (в коробке по 6 шт.) – 1 шт.;

- шнур прижимной резиновый (для закрепления не запотевающих пленок) – 2 шт.;

- манжета утеплительная (комплектуется 38,89% от партии противогазов) – 2 шт.;

- сумка для ношения и хранения противогаза – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик;

- паспорт на изделие – 1 экз. на партию.

Маркировка:

Маркировка на фильтр должна быть нанесена путём наклеивания этикетки, несущую цветовую маркировку и должна содержать следующую информацию:

- марку «А1В1Е1К1HgР3»;

- ГОСТы: ГОСТ 12.4.235, ГОСТ Р 22.9.09 и номер настоящих технических условий на противогаз гражданский фильтрующий;

- срок годности (месяц и две последние  цифры года);

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- надпись «см. Указания по эксплуатации» и (или) соответствующая пиктограмма;

- надпись «Максимальное время эксплуатации – 50 ч»;

- номер партии.

Лицевая часть противогаза гражданского должна иметь следующую маркировку - на корпусе лицевой части в районе щечной лапки на полукруглой поверхности в обозначенном круге цифрами (1, 2, 3) указывается рост (размер) лицевой части, номер пресс формы и условное обозначение предприятия изготовителя, и дата изготовления лицевой части (квартал точками, две последние цифры год изготовления).

4.Упаковка противогазов :

Противогазы гражданские  упаковываются в деревянные ящики по размерам: 1 рост – 7 шт., 2 рост – 7 шт., 3 рост – 4 шт. В каждом ящике должно быть упаковано не более 18 комплектов противогазов.

Упакованные ящики должны быть опломбированы пломбами предприятия-изготовителя. Каждое тарное место (деревянный ящик) должен содержать инструкцию по эксплуатации противогазов гражданских.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192.

5. Гарантии:

Гарантийный срок хранения противогаза – не менее 12 лет, за исключением незапотевающих пленок – срок хранения которых, не менее – 7 лет.

Год выпуска продукции – не ранее … -го квартала 2014 г.

6. Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр» и аварийно-спасательных средств МЧС России.